## Slide 1
< DWS-50 CanOpen [프로토콜] 간단 설명서 >
Bitrate (kbps)
- 기본 : 250
- 변경 가능 Bitrate : 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 1000
ID
- 기본 : 0x012
- 변경 가능 ID : 0x001 ~ 0x7F
NMT Strat
- ID : 0x00, DLC : 2, DATA0 : 0x01, DATA1 : 0x00
TPDO ID
- TPDO ID : 0x180 + ID
- 기본 : 0x192 (0x180 + 0x012)
TPDO 출력
- Interval : 200msec - 출력 포멧
* ID : 0x192 , DLC : 8
* DATA : angle = [signed 16] , Length = [unsigned 16]
- 각도 DATA 출력 값 단위 : 1/100 °
- 각도 환산 : 데이터 / 100
ex) 1.20 ° = 120 / 100
ex) 길이 DATA 출력 값 단위 : mV
길이 환산 : ( 출력데이터 – 500 ) * ( 총길이mm / 기준 전압 최대값)
ex) 3M 제품의 경우 출력 데이터가 2250mV일 때
1105mm = ( 2250mV – 500 ) * ( 3000mm / 4750 )
6. HeartBeat
- Interval : 300msec - 출력 포멧